Инструкция по установке алюминиевой коробки

Внимание!!!

Рекомендуется доверить монтаж специалистам. Правильная установка дверей специалистами является необходимым условием их долгой и безупречной службы. Неправильно произведенная установка может привести к неудовлетворительной эксплуатации двери.

В комплект алюминиевой дверной коробки  входит:

- основной профиль  (2300 мм - 2шт, 1500 мм – 1 шт),

- уплотнитель (6000 мм – 1 шт),

- установочный комплект (стыковочные уголки – 4 шт, стопорные винты – 8 шт. и саморезы (5х40мм) – 12 шт.)

Сборка и установка дверной коробки в проем.

- Собрать коробку из основного профиля и соединить с помощью стыковочных уголков

- Вставить коробку в проём. (коробка должна плотно прилегать к лицевой части стены).

- Просверлить крепёжные отверстия сверлом диаметром больше диаметра саморезов.

- Зафиксировать коробку в проеме саморезами.

Установка петель и замка

- Установить на коробку петли (согласно чертежу установки фурнитуры, с учётом зазоров), навесить дверное полотно и отрегулировать его относительно дверной коробки.

2.    Установить на дверь замок и отметить на внутренней части коробки расположение ответной планки замка (по разметке сделать отверстие для свободного закрывания язычка замка). Закрепить ответную планку.

Установка уплотнителя

- Установить уплотнитель по всему периметру основного профиля